РОЗДІЛ X. ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Урок 10.14. ЦЗ

Тема 10.3-8. Прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю

Мета

Вивчити класифікацію приладів радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю. Навчитися правилам користування з ними.

План уроку

1. Призначення, принцип дії та загальна будова вимірювача потужності дози ДП-5В.

2. Призначення комплектів індивідуальних дозиметрів ДП-22В.

3. Комплект ІД-1 індивідуальних дозиметрів.

4. Призначення військового приладу хімічної розвідки.

5. Сучасні засоби радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю.

1. Призначення, принцип дії та загальна будова вимірювача потужності дози ДП-5В

Із метою вчасного отримання даних про стан населення, запобігання або зниження втрат силами цивільного захисту, а у військовий час особового складу підрозділів та частин, створюється дозиметричний і хімічний контроль для якого використовуються різноманітні прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю.

Усі прилади дозиметричного контролю та радіаційної розвідки сил цивільного захисту за призначенням розподіляються на такі групи: індикатори, рентгенометри, радіометри, дозиметри.

Основним приладом, що використовуються в роботі формувань цивільного захисту для дозиметричного контролю, є вимірювач потужності дози ДП-5В. Вимірювач потужності дози (рентгенометр) ДП-5В призначений для вимірювання рівнів гамма-радіації та радіоактивної зараженості різноманітних предметів гамма-випромінюванням. Потужність експозиційної дози гамма-випромінювання визначається в мілірентгенах (або рентгенах) на 1 год. для тієї точки простору, де знаходиться блок детектування приладу. Крім того, приладом ДП-5В можна виміряти і рівень бета-випромінювання.

Діапазон вимірювання гамма-випромінювання — від 0,05 мР/год. до 200 Р/год. Прилад має шість піддіапазонів вимірювань.

При вимірюванні потужностей гамма-випромінювання й сумарного бета- і гамма-випромінювання в межах від 0,05 до 500 мР/год. відлік ведеться за верхньою шкалою (0–5) з наступним множенням на відповідний коефіцієнт піддіапазону, а відлік величини потужностей доз — від 5 до 200 Р/год. — за нижньою шкалою (5–200). На 2–6 піддіапазонах прилад має звукову індикацію через головні телефони. Похибка вимірювань становить ± 30 % від вимірюваної величини. Справність приладу перевіряється контрольним бета-препаратом, прикріпленим у заглибленні на екрані блока детектування. Передбачено живлення від зовнішніх джерел постійного струму напругою 12 або 24 В; при цьому використовується розподілювач напруги.

Рис. 261. Вимірювач потужності дози ДП-5В

Підготовка приладу до роботи

Вийняти прилад із футляра, здійснити зовнішній огляд, встановити джерело живлення, додержуючи полярності, перемикач піддіапазонів установити навпроти чорного трикутника (контроль режиму). Стрілка приладу має бути в режимному секторі (якщо це не так, то треба поміняти місцями джерела живлення). Перевірити справність приладу від бета-препарату, для чого поворотний екран зонда поставити в положення «Б», підключити головні телефони та поступово переводити ручку перемикача піддіапазонів у всі положення від × 1000 до × 0,1. Показання приладу на піддіапазоні × 10 звірити із записом у формулярі. Якщо вони не виходять за межі допустимої похибки, приладом можна користуватися. Екран зонда встановити у положення «Г», ручку перемикача піддіапазонів — проти чорного трикутника, приєднати штангу.

Для вимірювання гамма-радіації на місцевості екран зонда встановлюється в положення «Г». Зонд — на витягнутій убік руці на висоті близько 1 м від поверхні землі. Вимірювання проводиться послідовно на всіх піддіапазонах, починаючи з першого.

Визначення гамма-зараження об’єктів проводиться, як правило, на незараженій місцевості. При вимірюванні зонд розміщують на відстані 1–1,5 см від поверхні об’єкта.

В Україні виготовляють дозиметри типу «Прип’ять», «Рось» та ін. Такі дозиметри дають кожній людині змогу оцінити індивідуальні дози та рівень випромінювання від зовнішнього фону, провести індикацію рівня, який відповідає радіоактивному забрудненню продуктів харчування та кормів. Крім того, розпочато випуск простих приладів-індикаторів, які забезпечують оцінку потужності дози зовнішнього випромінювання від фонових значень до 60 мкбер/г та індикацію допустимого рівня потужності дози зовнішнього гамма-випромінювання служить розрядний лічильник. Принцип роботи цих приладів такий, як і ДП-5.

2. Призначення комплектів індивідуальних дозиметрів ДП-22В

Комплект вимірювачів дози радіації (дозиметрів) ДП-22В (ДП-24) призначається для вимірювання індивідуальних експозиційних доз гамма-випромінювання за допомогою кишенькових прямопоказуючих дозиметрів ДКП-50А. До комплекту ДП-22В входять 50, а ДП-24 — 5 індивідуальних дозиметрів ДКП-50А, зарядний пристрій ЗД-5, ящик і технічна документація.

Дозиметр ДКП-50А забезпечує вимірювання індивідуальних доз гамма-випромінювання в діапазоні від 2 до 50 Р при потужності експозиційної дози від 0,5 до 200 Р/год. Похибка вимірювання становить ± 10 %.

1 — укладальний ящик; 2 — дозиметри ДКП-50А; 3 — зарядний пристрій ЗД-5

Рис. 262. Комплект індивідуальних дозиметрів ДП-22В

Зарядний пристрій забезпечує плавну зміну напруги для зарядки конденсатора — від 180 до 250 В. Живлення здійснюється від двох елементів.

Для приведення дозиметра в робочий стан потрібно відгвинтити захисну оправу дозиметра і ковпачок зарядного гнізда ЗД-5; повернути ручку регулятора напруги ЗД-5 проти годинникової стрілки до упору, встановити дозиметр у зарядне гніздо; натиснути на дозиметр і, спостерігаючи в окуляр, плавним обертом ручки регулятора напруги за годинниковою стрілкою встановити зображення нитки на «0» шкали. Вийняти дозиметр із зарядного гнізда, закрутити захисну оправу. Під час встановлення візирної нитки на «0» стежити, щоб нитка рухалася справа наліво. Якщо нитка переміщується зліва направо, то треба відгвинтити фасонну гайку дозиметра, повернути окуляр зі шкалою на 180° і загвинтити гайку.

а — загальний вигляд; б — шкала

Рис. 263. Дозиметр ДКП-50А

Дозу іонізуючого випромінювання вимірюють за шкалою дозиметра, спостерігаючи через окуляр світло, що проходить крізь нього.

Комплект індивідуальних дозиметрів ІД-1 служить для вимірювання поглинених доз гамма-нейтронного випромінювання в межах від 2 до 500 рад при потужності дози від 10 до 360 000 рад/год. Розмір поділки на шкалі дозиметра — 20 рад. Дозиметр перезаряджається від зарядного пристрою ЗД-6.

Рис. 264. Комплект ІД-1

3. Призначення військового приладу хімічної розвідки

Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР) служить для визначення в повітрі, на місцевості, на техніці наявності отруйних речовин: зарину, зоману, іприту, фосгену, дифосгену, синильної кислоти, хлорціану, а також парів v-газів у повітрі.

1 — ручний насос; 2 — наплічний пасок; 3 — насадка до насосу; 4 — захисний ковпачок на насадку; 5 — протидимні фільтри; 6 — патрон грілки; 7 — електричний ліхтарик; 8 — корпус грілки; 9 — шило; 10 — лопатка; 11 — індикаторні трубки в касетах

Рис. 265. Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР)

Принцип визначення наявності й типу отруйних речовин полягає в примусовому, за допомогою всмоктувального насоса, прокачуванні крізь індикаторні трубки повітря. Зміна кольору наповнювача індикаторних трубок свідчить про наявність, приблизну концентрацію та групу отруйних речовин.

Індикаторні трубки бувають трьох видів: із червоним кільцем і червоною крапкою — для визначення отруйних речовин типу зарин, зоман, v-гази; з трьома зеленими кільцями — для визначення отруйних речовин типу фосген, дифосген, синильна кислота, хлорціан; із жовтим кільцем — для визначення отруйних речовин типу іприт.

1 — корпус трубки; 2 — ватний тампон; 3 — накопичувач; 4 — ампула з реактивом

Рис. 266. Індикаторні трубки для визначення ОР: а — зарину і V-газів;

б — фосгену, синильної кислоти та хлорціану; в — іприту

Для визначення отруйних речовин у повітрі потрібно: відкрити кришку приладу, відсунути засувку і вийняти насос. Із касети вийняти дві трубки з червоним кільцем і червоною крапкою, надрізати їх кінці і розкрити. Ампуловідкривачем із маркіруванням, що відповідає маркіруванню індикаторних трубок, розбити верхні ампули трубок, узяти їх за марковані кінці й енергійно струснути 2–3 рази. Вставити дослідну трубку не маркованим кінцем у гніздо насоса і накачати повітря (5–6 качань). Контрольну трубку помістити в гніздо в корпусі приладу. Потім розбити нижні ампули обох трубок, струснути і спостерігати за зміною забарвлення наповнювача: якщо в дослідній трубці колір зберігається, а в контрольній — пожовтів, то це означає наявність отруйних речовин. Одночасне пожовтіння наповнювача в обох трубках — відсутність отруйних речовин у небезпечних концентраціях.

Незалежно від того, що покаже трубка з червоним кільцем і червоною крапкою, слід продовжити визначення отруйних речовин за допомогою трубок, що залишилися: спочатку з трьома зеленими кільцями, потім з одним жовтим кільцем.

Відкрити індикаторну трубку з трьома зеленими кільцями, розбити ампулу, енергійно струснути її, вставити в гніздо насоса і зробити 10–15 качань. Вийняти трубку з гнізда і порівняти забарвлення наповнювачів із кольоровим еталоном на лицьовому боці касети. Визначення наявності в повітрі парів іприту проводиться за допомогою індикаторної трубки із жовтим кільцем. Відкрити трубку, вставити у гніздо насоса і зробити 60 качань. Спостерігати зміну забарвлення наповнювача через 1 хв., порівняти його зі зразком на касеті. Для обстеження повітря за допомогою індикаторних трубок із червоним кільцем і червоною крапкою при низьких температурах (+ 5ºС і нижче) потрібно підготувати грілку до роботи: вставити до упору в центральне гніздо грілки патрон, ударом руки по головці ампуловідкривача розбити ампулу, що в патроні, занурити ампуловідкривач до кінця і виймати його з патрона до припинення виділення пари; вставити дві трубки в бічні гнізда грілки, після відтавання ампул трубки негайно вийняти і помістити в штатив.

4. Сучасні засоби радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю

Рис. 267. Дозиметр-радіометр МКС-У

Новий прилад за технічними параметрами не має аналогів в Україні та в СНД. Для його виготовлення використовуються ряд складових частин рентгенометра ДП-5В. Має діапазон вимірювання потужності дози гамма-випромінення до 10 000 Р/год. При цьому для оцінки гамма-фону достатньо не більше 10 с.

Контрольні питання

1. Призначення та будова приладу ДП-5В.

2. Порядок приведення дозиметру в робочий стан.

3. Порядок визначення отруйних речовин нервово-паралітичної дії військовим приладом хімічної розвідки.